附件2

《丘砚高速3标合同段施工便道及弃土场配套设施工程第二批临时用地土地复垦方案报告书》评审表

| 生产（建设）项目名称 | 丘砚高速3标合同段施工便道及弃土场配套设施工程 第二批临时用地 |
| --- | --- |
| 生产（建设）单位名称 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 云南丘砚高速公路3标项目经理部 |
| 方案编制单位名称 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 云南丘砚高速公路3标项目经理部 |
| 项目用地面积 | 永久性建设用地 | 172.0058公顷 |
|  | 损毁土地面积 | 7.6665公顷 |
| 生产规模（或投资规模） | 245万元 |
| 服务年限（或建设期限） | 2年（2021年8月至2023年8月） |
| 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 专 家 评 审 结 论 | 2021年8月14日，砚山县自然资源局委托文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司在文山组织相关专家对《丘砚高速3标合同段施工便道及弃土场配套设施工程第二批临时用地土地复垦方案报告书》进行评审。专家在审阅报告、听取介绍和讨论的基础上，形成以下评审意见： 一、项目基本情况 丘北至砚山高速公路建设项目涉及文山州丘北县和砚山县，起于丘北县双龙营镇东侧坝子村，远期往罗平方向延伸；止点位于砚山北侧，接蒙文砚高速止点K127+906处（蒙文砚高速已预留设置枢纽条件），与G80广昆高速公路十字交叉。路线（推荐方案K+C+K线）全长63.884公里。本项目地处云南省东部，途经文山州的丘北县、砚山县两县，砚山县维摩乡。位于东经104°16′～104°19′，北纬24°05′～23°40′之间，路线总体走向为南北向。本方案涉及的临时用地位于砚山县境内；临时用地由9个地块组成，临时地块比较分散，但临时地块周围均由道路连接，交通方便。 二、土地复垦方案情况 （一）本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估（概）算依据较充分，测算基本合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 （二）原则同意报告书中关于丘砚高速3标合同段施工便道及弃土场配套设施工程第二批临时用地损毁土地的预测和分析。本项目损毁土地方式主要为压占，复垦区范围内损毁土地总面积7.6665公顷，其中已损毁土地面积0公顷，拟损毁土地面积7.6665公顷；复垦责任范围面积7.6665公顷，其中压占损毁7.2546公顷，占用0.4119公顷，地类：旱地2.3093公顷、灌木林地3.2851公顷、其他草地0.4013公顷、农村道路0.0343公顷、坑塘水面0.3531公顷、田坎0.0245公顷和裸地1.2589公顷；项目损毁基本农田0.0906公顷，根据“砚山县自然资源局关于丘砚高速3标合同段施工便道及弃土场配套设施工程第二批临时用地占用生态红线及基本农田的说明”经核实和现场质询，该项目占用永久基本农田0.0906公顷，该项目用地选址基本合理，拟同意临时占用永久基本农田。 （三）原则同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。土地复垦方案服务年限为5年（2021年8月至2026年8月）。规划复垦总面积7.3920公顷（已复垦0公顷），复垦后旱地5.9131公顷，灌木林地0.3772公顷，人工牧草地1.1017公顷，复垦率为96.42%。 （四）原则同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。 预防控制措施：（1）生产建设活动应严格控制在临时用地使用权范围（征地范围线）内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理。（2）合理布置场地设施，最大程度降低因临时用地的使用造成对土地的损毁。（3）临时用地布设监测措施，监控点布设基本合理，方法得当。 工程技术措施：（1）临时用地复垦工程措施：采取表土剥离、土地平整、覆土回填，土地翻耕、通过土壤培肥、植被恢复等措施，复垦为旱地、林地、草地合理可行。（2）复垦监测措施：对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测。（3）复垦管护措施：复垦结束后对复垦区进行培肥、浇水等抚育工作。 生物化学措施：（1）土壤改良，采用客土法、绿肥法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。 （五）原则同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体 参数，增加方案的可操作性。 (六)原则同意土地复垦投资估(概)算测算结果。 三、专家组强调事项 （一）为防止建设期间因损毁土地造成施工安全、水土流失、地质灾害等隐患，请项目业主按照设计要求，将拦沙坝、挡墙、排水沟、盲沟等纳入前期主体工程施工，按质按量完成，杜绝后续施工安全及自然灾害隐患，否则将承担相关法律责任。 （二）强调临时用地使用前，进行表土剥离、土源预存，为防止水土流失和土壤结构变化，保证土壤质量，表土堆放场地应设置拦挡措施，必要时设置排水沟、防尘网覆盖。 （三）需强调的特别突出的准确预测在临时用地在使用过程中土地损毁的范围以及损毁程度问题。 （四）需强调的特别突出的土地问题，如周边耕地、土壤污染等。 （五）需强调的特别突出的在临时用地后期恢复土地复垦时所需的表土土源问题以及土地质量问题。 （六）请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责任关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 （七）项目复垦工程静态总投资89.56万元；动态总投资为98.21万元，根据《土地复垦条例实施办法》规定,该项目属于建设项目的临时用地土地复垦方案，临时用地使用期为两年。应当在土地复垦方案通过审查后一个月内全额预存土地复垦费用,共计98.21万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计划，采取有效措施保障复垦费专款专用。 综上所述，“丘砚高速3标合同段施工便道及弃土场配套设施工程第二批临时用地土地复垦方案报告书”的编制基本符合有关文件及技术规范、标准的要求，相关分析和土地预测、复垦规划就技术措施基本合理可行，专家组原则同意通过评审，编制单位已按专家提出的修改意见进行了修改完善，建设单位和当地相关部门应针对临时用地使用土地污染、生态环境进行监管，应按照《土地复垦条例》及相关规定对临时用地进行表土剥离和堆放，同时应加强项目建设过程中材料转移、堆放过程中的管理，避免对周边生态环境的影响，如对周边环境产生不良影响和土地污染，建设单位应及时对损毁土地进行土地复垦、生态治理与恢复。请建设单位认真按照《土地复垦质量控制标准》的相关要求，并满足土地复垦方案制定的任务目标要求，保障项目周边群众的合法不受侵害，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。复垦区所在地自然资源局应加强对复垦工作的监督管理，确保复垦措施和复垦责任的落实，临时用地不得占用基本农田。项目性质、规模、地点、范围或用途发生变化，需按相关规定和要求重新组织编报土地复垦方案或对原土地复垦方案进行修编，报原审查单位审查并备案。 |

丘砚高速3标合同段施工便道及弃土场配套设施工程第二批临时用地土地复垦方案报告书

评审专家组名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘 强 | 云南省第二地质大队 | 高级工程师 | 15126917776 |
| 2 | 荀玉明 | 文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司 | 教授级高级工程师 | 13887600961 |
| 3 | 王永江 | 文山土投自然资源事务有限公司 | 工程师 | 13577607504 |
| 4 | 雷再云 | 文山蔚鑫地矿工程勘察有限公司 | 高级工程师 | 13887535205 |
| 5 | 陈凤春 | 文山州水利电力勘察设计院 | 高级工程师 | 13577630877 |