砚山县平远光伏发电临时堆场

土地复垦方案报告书

# （公示稿）

华能清洁能源（文山砚山）有限公司

2021年11月

第一部份   方案编制背景

一、任务的由来

2021年3月15日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议，其中一项重要议题，就是研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措，会议指明了“十四五”期间要重点做好的7方面工作。在业内专家看来，这次会议明确了碳达峰、碳中和工作的定位，尤其是为今后5年做好碳达峰工作谋划了清晰的“施工图”。为推进“碳达峰-碳中和”国家战略目标的发展，“十四五”期间，云南将着力建设水风光可再生能源综合基地及火风光一体化项目，推进光伏基地建设。

根据《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中华人民共和国可再生能源法》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》及推动能源生产和消费革命的总要求，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。

华能清洁能源（文山砚山）有限公司选址砚山县平远镇建设光伏发电项目，工程的建设落实了“碳达峰-碳中和”国家战略目标的积极践行。符合国家政策和社会发展要求，工程技术可行、经济合理；符合我国能源产业发展战略和方向,有利于调整云南电源结构，提升云南可再生能源的消纳比例。而且本项目可充分长期稳定地为企业生产提供充足的电量和有竞争力的电价，破除企业生产电价“瓶颈”，有效降低企业生产成本，提高能源综合利用效率，增强产业竞争力，促进地方企业的发展。

根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《国土资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》规定,砚山县平远光伏发电项目是属于有复垦任务的项目,待临时用地使用年限到期后，该项目应按照国家要求编制土地复垦方案履行复垦义务。故委托昆明根苑土地技术咨询有限公司开展《砚山县平远光伏发电临时堆场土地复垦方案报告书》（以下称“方案”）编制工作。

受华能清洁能源（文山砚山）有限公司委托后, 昆明根苑土地技术咨询有限公司组织相关技术人员对项目所在地进行了现场踏勘,并收集相关资料。通过认真研究临时用地地形、勘测定界等资料,并向专家咨询意见,结合项目特点开展公众参与等相关调查工作,根据土地复垦相关法律法规及技术标准要求编制《砚山县平远光伏发电临时堆场土地复垦方案报告书》。

二、编制的目的

长期以来，在我国工业化、城镇化进程中，土地、各种临时用地的建设支持了各项生产建设，但也留下了大量废弃地，未得到及时复垦利用。随着各地经济建设步伐的加快，临时用地废弃地的数量依然持续增加，导致土地复垦“旧账未还、新账又欠”，严重破坏了生态环境，加剧了人地矛盾，影响了经济社会的可持续发展。

为了加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。根据国土资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作文件的通知》和关于贯彻落实《土地复垦条例》的通知，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，华能清洁能源（文山砚山）有限公司必须对砚山县平远光伏发电临时堆场项目损毁的土地承担复垦责任和义务，现委托设计单位编制该项目土地复垦方案，其主要目的如下：

（1）把土地复垦目标、任务、措施和计划落实到实处。编制土地复垦方案，要求项目建设单位在获得建设权的同时，自觉履行对被破坏土地进行复垦的义务，贯彻落实“统一规划、源头控制、防复结合”的要求，尽量控制或减少对土地资源不必要的损毁，做到土地复垦与生产建设统一规划，把土地复垦指标纳入生产建设计划；

（2）为土地复垦方案的实施提供技术依据和实践指导。编制土地复垦方案，主要是对建设项目造成的土地损毁和影响程度作出初步的预测，并根据不同阶段建设工程对土地的损毁情况制定出不同的复垦措施，明确不同阶段的土地复垦范围和任务，有利于指导工程各阶段的项目建设安排及复垦工作计划的实施；

（3）为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费征收等提供依据。土地复垦方案的编制，有利于国土资源管理部门对土地复垦任务的完成和复垦资金的落实情况进行监督、检查，切实搞好土地复垦工作；

（4）为集约节约利用土地，保护和改善生态环境提供保障。土地复垦方案的实施，为增加建设用地和补充耕地提供来源，减少建设项目占用耕地面积，节约利用土地，同时复垦后的土地恢复了土地，防治和减少水土流失，保护和改善了区域生态环境。

第二部份  土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 项目名称 | 砚山县平远光伏发电临时堆场 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位名称 | 华能清洁能源（文山砚山）有限公司 |
|  | 单位地址 | 砚山县 |
|  | 联系人 | 陈建革 | 联系电话 | 18788165638 |
|  | 建设单位性质 | 股份制企业 | 项目性质 | 新建 |
|  | 项目位置 | 砚山县平远镇莲花塘村民委员会 |
|  | 项目投资规模 | 61097.90万元 |
|  | 项目位置土地利 用现状图幅号 | F48G004028 |
|  | 项目立项文件 | 备案号2110-532622-04-01-663461 | 项目区面积 | 0.6915hm2 |
|  | 临时用地年限 | 2年（2021年11月 2023年11月） | 土地复垦方案 服务年限 | 4.5年（2021年11月 2026年4月） |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位名称 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |
|  | 法 人 代 表 | 潘荣华 |
|  | 资质证书名称 | 土地规划机构等级证 | 资质等级 | 甲级 |
|  | 发 证 机 关 | 中国土地学会 | 编 号 | 087014 |
|  | 联 系 人 | 漆建菊 | 联系电话 | 13628763421 |
|  | 主 要 编 制 人 员 |
|  | 姓 名 | 职务/职称 | 专业 | 单 位 | 签 名 |
|  | 龙莎莎 | 副总经理 | 自然地理 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 陈俊 | 副总经理 | 地理信息系统 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 陈进娥 | 副总经理 | 工程管理 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 任兴蕊 | 副总经理 | 测绘工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 杨竹仙 | 副总经理 | 国土资源信息工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 肖翔文 | 质检部经理 | 计算机信息管理 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 漆建菊 | 综合整治部 | 工程造价 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 杨福东 | 综合整治部 | 工程测量与监理 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
|  | 龙玲玲 | 综合整治部 | 测绘工程 | 昆明根苑土地技术咨询有限公司 |  |
| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 | 土地类型 | 面积（hm2） |
|  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 | 已损毁 | 拟损毁 | 占用 |
|  | 耕地 | 013旱地 | 0.0000 | － | 0.0000 | － |
|  | 其他土地 | 127裸地 | 0.6915 | － | 0.6915 | － |
|  | 合 计 | 0.6915 | － | 0.6915 | － |
| 复垦责任范围内土地损毁及占用面积 | 类型 | 面积（hm2） |
|  |  | 小计 | 已损毁或占用 | 拟损毁或占用 |
|  | 损毁 | 挖 损 | － | － | － |
|  |  | 塌 陷 | － | － | － |
|  |  | 压 占 | 0.6915 | － | 0.6915 |
|  |  | 小计 | 0.6915 | － | 0.6915 |
|  | 占用 | － | － | － |
|  | 合 计 | 0.6915 | － | 0.6915 |
| 复 垦 土 地 面 积 | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm2） |
|  |  |  | 已复垦 | 保留占用 | 拟复垦 |
|  | 林地 | 有林地 | － | － | 0.6915 |
|  | 合 计 | － | 0.6915 |
|  | 土地复垦率（%） | 100% |

| 工 作 计 划 及 保 障 措 施 | 1、工程技术措施： 根据临时用地平面布局、土地损毁时序，依据复垦土地最终确定的拟复垦方向，结合项目水土资源平衡分析等，该项目土地复垦项目主要拟采取以下工程措施： 1、土壤重构工程 （1）覆土工程：在项目使用结束后，本方案设计进行表土覆盖，根据土地复垦质量控制标准要求，设计拟复垦林地覆土厚度为0.3米，进行表土覆土工程。 2、植被重建工程 复垦有林地区域：设计采取乔+草的配置模式，品字型的种植，乔木选用杉木，植树密度2500株/hm²，采用块状栽植，树坑按50cm×50cm×30cm规格进行栽植，种植株、行距为2.0m×2.0m；草本选择狗牙根，采用全面撒播，种子用量60kg/hm²。 3）生物化学工程 工程复垦措施实施后，应及时进行生物复垦，恢复植被，有效控制项目区的水土流失，改善项目区的生态环境。生物和化学措施的实施是实现土地复垦的关键环节。 生态植被建设的原则： 1）认真贯彻“因地制宜”的原则，根据不同地段立地条件、土壤结构、地形地貌和水土流失情况等因素，进行复垦植被。 2）以建立项目区人工生态系统为复垦目标，在工程复垦的基础上，进行土地复垦要因地制宜，优先考虑复垦为农业用地。 3）在土壤有机质较低的区域，以草为先锋，灌木为主体，建立灌草相结合的防护林体系。 4）土壤肥力低的区段，采用有效措施改良土壤。 b）植物措施的选择 1）林草恢复工程 在土壤重构工程完成后，对复垦林地区域进行穴状整地、栽植苗木。根据“适地适树、因地制宜”的原则和项目区所在区域的生态植被特征，本方案选择当地适宜性较强的草籽进行撒播。 3、监测管护措施 a）监测措施 在临时用地使用的同时，虽采取了工程措施，极大降低了滑坡、泥石流等破坏土地的地质危害的可能，但在局部还可能存在破坏土地现象情况的发生，因此，对该区域进行监测，主要的监测内容为：监测滑坡、泥石流及植被破坏等情况、进行现状分析并且进行记录，并对于突发情况做出及时预警。 成立管护监测小组，布设监控点，对复垦区域进行管护监测，确保土地复垦工作实施的成效，具体措施如下： （1）制定巡查制度 包括巡查的目的、巡查时间和周期、巡查报表设计、巡查报表填写、巡查汇报制度，并有调查人员、记录人员及校核、审查签字，做到手续完备。 （2）情况分析及预警 在监测过程中要对出现的植被毁坏情况、地质灾害情况等进行分析，如果有突发危害性大的滑坡、泥石流等地质灾害时，要及时的向施工方及有关部门做出预警。 （3）月、季度报表 考虑满足业主和当地行政主管部门的要求，制定月、季度报表，对每次监测结果进行统计分析，做出简要评价，及时报送有关部门，以便及时采取措施，确保土地复垦实施的工作长期有效，并得到及时的管护。 （4）年度汇总报告 根据前面所述的工程监测要求和监测方案编写规范确定年度汇总报告的内容、表格、编写格式等，将年度的监测资料及时进行分项整理分析，建立监测档案，于工程结束时进行年度总结，报送有关部门。 b）管护措施 项目区复垦土地的管护包括植被的管护。植被管护是土地可持续发展的关键，故管护——耕地培肥 管护期对项目区耕地进行培有机肥，根据安排对区域内的耕地培肥，按照当地农民多年种植习惯，恰当增施肥料。 ——保护旱地 保护旱地的主要方法为开辟水源和加强农田水利工程建设对已有的农田水利工程实施保护。 ——病虫害防治 病虫害防治是林草管理中的一项重要的工作，在林草生长季节尤为重要。主要采取药物防治，根据不同的草种在不同的生长期，根据病虫害种类的生长发育期选用不同的药物，使用不同的浓度和不同的使用方法。 根据项目区中的工程技术措施、水土保持中已有工程措施、环境影响评价报告措施、生物化学措施、监测措施及管护措施进行论述后，复垦前后地类面积不增加，但土地质量等级相对增加。 本项目确定的复垦管护期为2年。 二、工程量测算 根据土地复垦工程设计结合项目区总平面布置图，进行工程量测算，根据土地复垦工程设计及工程量测算，砚山县平远光伏发电临时堆场土地复垦工程量汇总见下表。 表1 土地复垦工程量汇总表 序号 工程或费用名称 单位 临时堆场 表土堆场 合计 一 土壤重构工程 — — — — 1 土壤覆土工程 — — — — （1） 表土剥离 m³ 1932.83 141.67 2074.50 （2） 编织袋挡墙 m³ — 32.10 32.10 （3） 种草籽 公顷 — 0.0472 0.0472 （4） 覆表土 m³ 1932.83 141.67 2074.50 二 植被重建工程 — — — （一） 植被恢复工程 — — — 1 栽植乔木 株 1611 118 1729 2 种草籽 公顷 0.6443 0.0472 0.6915 三 监测与管护工程 — — — — 1 监测工程 点 1 — 1 2 管护工程 — — — — （1） 栽植乔木 株 161 12 173 （2） 抚育管理（2年) 公顷 0.6443 0.0472 0.6915 三、土地复垦工作计划 （1）总体安排 本方案土地复垦工作按照“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行规划，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。土地复垦工作计划应当根据征地计划和工程进度来安排。 （2）复垦工作计划安排 根据项目具体情况，本方案设计，除监测工作在主体工程开工时就开始进行，其他复垦工程在主体工程竣工后开始。至本方案编制时，项目损毁土地区域还未损毁。根据项目实际进展情况，在项目建设过程中若有损毁土地区域已不现使用的应该即刻采取复垦措施进行复垦，尽可能做到“边建设、边复垦”。根据项目用地的建设规模、施工工艺、建设工期及土地损毁程度，制定土地复垦工程进度，以保证尽快及时复垦被损毁的土地。 第一年度（2021年11月至2022年11月）：该年度为建设项目的建设期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行表土剥离并实时的监测，做好监测记录，对土地损毁土地情况进行详细的统计分析，确保项目能够顺利的进行。其工作量主要为①表土剥离2074.50m³，表土场草籽播撒0.0472hm²，本年度静态投资3.54万元，动态投资3.54万元。 第二年度（2022年11月至2023年11月）：该年度为建设项目的建设期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行前期工作建设（土地清查、项目勘测、项目勘察等）并实时的监测，做好监测记录，对土地损毁情况进行详细的统计分析，确保项目能够顺利的进行。本年度静态投资0.86万元，动态投资0.93万元。 第三年度（2023年11月至2024年04月）：该年度为建设项目的复垦期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行全面复垦工作，原则上设计前半年要完成损毁区域包括为耕地区域的复垦工作。其工作量主要为覆土2074.50m³，撒播光叶子花苕0.6915公顷，种植杉木1729株，本年度静态投资6.1万元，动态投资6.75万元。 第四年度（2024年04月至2025年04月）：该年度为建设项目的复垦监测管护期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行全面复垦后的监测工作，对复垦工程设施进行监测，对杉木及草籽进行补植工作。本年度静态投资0.60万元，动态投资0.71万元。 第五年度（2025年04月至2026年04月）：该年度为建设项目的复垦监测管护期，主要复垦工作内容为对本项目损毁的土地面积进行全面复垦后的监测工作，对复垦工程设施进行监测，对杉木及草籽进行补植工作。本年度静态投资0.64万元，动态投资0.81万元。 根据项目损毁土地现状及预测，复垦责任范围土地面积0.6915hm²。根据复垦适宜性评价结果拟复垦土地面积0.6915hm²，计算复垦率为100%。最终确定复垦土地面积为0.6915hm²，复垦的耕地区域必须通过覆盖表土、采用绿肥培肥等措施以提高耕作土壤质量；通过配套灌排设施及道路设施改善耕作条件，使复垦后的土地恢复或提高生产力。 复垦为草地的部分两年后起到水土保持作用，同时复垦规划方向要符合当地县乡两级土地利用总体规划。 土地复垦率:L（%）=Y/P×100%=0.6915/0.6915×100%=100% 式中: L——土地复垦率（以百分率表示） P——复垦土地面积（hm²） Y——复垦责任范围面积（hm²） 本复垦方案主要针对方案中重新设计工程进行投资费用估算，通过估算本方案复垦投资估算静态投资11.74万元，动态总投资12.73万元。经计算复垦土地静态亩均投资为1.13万元、动态亩均投资为1.23万元。本方案土地复垦服务年限为4.5年，由于复垦期限较短，复垦计划安排只分为1个阶段，结合项目工程工期2年，因此复垦费需一次性交清，以保证复垦工作的顺利进行。项目土地复垦费用来源于项目总投资。 表2土地复垦阶段预存安排表 单位：万元 阶段 总投资额（万元） 年份 产量或投资额度（万元） 复垦面积 年度复垦费用预存额（万元） 阶段复垦费用预存额（万元） 预存时间 （hm²） 第一阶段 12.73 2021.11-2022.11 3.54 0.6915 12.73 12.73 2021.12月前 2022.11-2023.11 0.92 - 2023.11-2024.04 6.75 - 2024.04-2025.04 0.71 2025.04-2026.04 0.81 - 合计 12.73 - 12.73 - - 12.73 四、保障措施 1、组织保障措施 为保证本工程土地复垦方案顺利实施、土地损毁得到有效控制、项目区及周边生态环境良性发展，生产单位应在组织领导、技术力量和资金来源等方面制定切实可行的方案实施保证措施。基于确保土地复垦方案提出的各项土地损毁防治措施的实施和落实，本方案采取生产单位治理的方式，成立土地复垦项目领导小组，负责土地复垦实施工作和工程管理，按照土地复垦实施方案的复垦措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位，保质保量地完成各项措施。 本项目严格按照主管部门批准的项目设计和相关标准开展各项工作，不得随意变更和调整。土地主管部门负责对项目设计初审、工程竣工验收，按工程进度拨款，并对项目的实施情况监督检查。组成一个强有力的工作领导小组，统一协调和领导土地复垦工程与生态恢复工作。同时，设立专门机构，选调责任心强，政策水平高，懂专业的得力人员，具体负责项目区土地复垦的各项工作。 2、政策措施 （1）做好对当地农民的宣传发动工作，取得广大群众的理解和支持，充分依靠政府部门的有利支持。 （2）国土资源部门制定土地复垦的优惠政策。 （3）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，进行项目区各类用地的复垦工作。 （4）土地复垦规划应当与当地土地利用总体规划相协调。 3、管理措施 （1）加强对复垦后土地的管理，严格执行土地复垦方案。 （2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理。 （3）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 （4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设、生产中按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 （5）同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。还应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 4、技术保障措施 a）落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基础上进一步进行施工图设计，并报当地土地行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设计要作变更，则必须办理相应地报批手续。 b）在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。 c）工程竣工前必须验收土地复垦工程内容，以达到土地复垦方案既定的目标、内容。 d）加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训，增强员工的责任心，提高职工的技术水平，加大科技投入，积极推广新工艺、新技术，提高效益，节约成本。 e）技术档案管理：建立健全技术档案，包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸，年度施工计划、总结、表格和文件等，各项复垦措施经费等技术资料，以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。 5、资金管理 ——资金来源：本工程属建设类项目，土地复垦工程投资应在工程基本建设投资中列支，并与主体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实资金，保证方案实施。 ——为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。 ——建立资金风险防范机制：为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。 ——资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用账户，会计、出纳人员专项管理。 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，本工程项目复垦资金由广南县水务局全额投资，投资总额为12.73万元。土地复垦的各项投资要列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效，设立专门账户，专款专用。国家和地方的补贴资金、政策性减免资金要统一管理，各有关部门政策性减免资金必须存入财政账户，统一调动，确保资金全部用于土地复垦工程中。审计部门要定期和不定期地对资金的运用进行审计监督。资金的统筹安排，作为“三同时”工程进行验收。 |
| --- | --- |
| 投 资 估 算 | 测 算 依 据 | 五、投资估算编制依据 （1）云南省国土资源厅关于《加强土地复垦费用监管的通知》云国土资耕〔2014〕3号； （2）《云南省国土资源厅云南省财政厅关于印发土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额的通知》（财综〔2016〕35号）； （3）云南省国土资源厅《土地开发整理项目预算编制规定云南省补充编制规定》（〔2016〕35号）； （4）云南省国土资源厅云南省财政厅《土地开发整理项目施工机械台班费定额云南省补充施工机械台班费定额》； （5）《土地复垦工程费用构成与取费标准》； （6）《文山州建设工程材料及设备价格信息》2021.7； （7）《土地复垦方案编制规程》（通则）; （8）云南省国土资源厅云南省财政厅关于土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知(云国土资〔2017〕232号) （9）云南省省级住房公积金管理中心关于2012年住房公积金缴存的通知（云省级公积金〔2014〕4号）； （10）财政部、税务总局海关总署公告〔2019〕39号； （11）《土地开发整理项目预算定额》（财综〔2011〕128号）。 本复垦方案主要针对方案中重新设计相关工程进行投资费用估算，通过估算本方案复垦投资估算静态投资11.74万元，动态总投资12.73万元。经计算复垦土地静态亩均投资为1.13万元、动态亩均投资为1.23万元。详见下表： |
|  | 费 用 构 成 | 序号 | 工程或费用名称 | 费用 万元 |
|  |  | 1 | 工程施工费 | 5.35 |
|  |  | 2 | 设备费 | 0.00 |
|  |  | 3 | 其他费用 | 4.72 |
|  |  | 4 | 监测与管护费 | 0.84 |
|  |  | （1） | 复垦监测费 | 0.36 |
|  |  | （2） | 管护费 | 0.48 |
|  |  | 5 | 预备费 | 1.92 |
|  |  | （1） | 基本预备费 | 0.60 |
|  |  | （2） | 价差预备费 | 0.99 |
|  |  | （3） | 风险金 | 0.32 |
|  |  | 6 | 静态总投资 | 11.83 |
|  |  | 7 | 动态总投资 | 12.73 |

制表人：龙玲玲                                                            日期：2021年11月

第三部份      结论与建议

一、结论

1、华能清洁能源（文山砚山）有限公司通过选址比选，确定选址在云南省文山壮族苗族自治州砚山县平远镇，拟占地面积0.6915公顷。项目不压占用永久基本农田和公益林，不涉及占用生态红线、自然保护区。

2、根据工程要求，项目拟损毁土地0.6915公顷，全部为裸地。损毁方式为压占损毁，损毁程度为轻度。

3、按“宜耕则耕，宜林则林”的原则，复垦区总面积为0.6915公顷，复垦责任范围区面积为0.6915公顷，根据拟损毁土地适应性评价结果，本项目最终拟复垦土地0.6915公顷，全部复垦为林地，土地复垦率达100％。

4、砚山县平远光伏发电临时堆场服务年限：根据临时用地使用年限为2年，所以项目生产服务年限为2年，方案编制基准年2021年。

复垦方案服务年限：参考结合当地实际条件，项目建设工期为2年，考虑土地复垦施工期0.5年；复垦方案措施管护期2年。本复垦方案服务期限为方案适用年限=临时用地使用年限2年+复垦施工期0.5年+监测管护期2年=4.5年（即2021年11月—2026年4月）,本复垦方案适用年限到期后或增加用地范围、延续使用应重新编制土地复垦方案，该方案只作为临时用地申报。

5、通过估算可知，砚山县平远光伏发电临时堆场复垦静态总投资11.74万元，静态亩均投资为1.13万元。差价预备费为0.99万元，所以项目动态总投资为12.73万元，动态亩均投资为1.23万元。

二、建议

为了进一步做好区域内的土地复垦工作，本方案提出以下建议：

1、本方案涉及的工程问题不能作为施工依据，具体施工治理时，应委托有设计资质的单位进行治理工程设计，施工中采用参数以设计为准。

2、生产过程中，应加强环境问题的防治和安全生产工作，发现环境问题及时采取相应的防治措施。

3、切实做好监测工作，依据监测资料进行分类整理监测数据，分别建立相应的数据库，包括地质条件数据、地质灾害数据和监测数据等。

4、编制应急预案，发生重大事故时立即启动相应的应急预案，做到防患于未然。

5、在实施复垦中，要积极与主管部门对接，听取他们的技术指导，确保方案顺利进行。